## Slide 1
A corrente elétrica atinge o organismo através da pele e as vítimas de choque elétrico apresentam casos de queimaduras.
Além das queimaduras, a passagem de corrente elétrica produz alterações estruturais conhecidas como ― marcas de corrente.
Queimaduras:

## Slide 2
Queimaduras:
Queimadura
Marcas de corrente

## Slide 3
As queimaduras provocadas pela eletricidade diferem daquelas causadas por efeitos químicos, térmicos e biológicos.
Queimaduras:

## Slide 4
A passagem da corrente pode destruir as terminações nervosas o que faz parecer que as queimaduras por eletricidade são menos dolorosas.
Contudo, elas tendem a progredir em profundidade, mesmo depois do contato elétrico.
Queimaduras:

## Slide 5
Queimaduras – Em resumo:

## Slide 6
Queimaduras – Na prática:

## Slide 7
A eletricidade pode produzir queimaduras por diversas formas, seja por contato com condutores ou não, o que resulta na seguinte classificação:
Queimaduras por contato;
Queimaduras por arco voltaico;
Queimaduras por vapor metálico;
Queimaduras por radiação (em arcos produzidos por curtos-circuitos).
Queimaduras – tipos:

## Slide 8
Quando se toca uma superfície condutora energizada, as queimaduras podem atingir até a parte óssea.
Queimaduras por contato:

## Slide 9
Como vimos anteriormente, o arco elétrico caracteriza-se pelo fluxo de corrente elétrica através do ar, e geralmente é produzido quando da conexão e desconexão de dispositivos elétricos e também em caso de curto-circuito, provocando queimaduras de segundo ou terceiro grau.
Queimaduras por arco elétrico:

## Slide 10
Na fusão de um elo fusível ou condutor, há a emissão de vapores e derramamento de metais derretidos (em alguns casos prata ou estanho) podendo atingir as pessoas localizadas nas proximidades.
Queimaduras por vapor metálico: