## Slide 1
GTD
GERAÇÃO-TRANSMIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTIRCA
MÓDULO DISTRIBUIÇÃO

## Slide 2
Visão
Ser a distribuidora de energia elétrica mais admirada do País.
Missão
Distribuir energia elétrica com segurança e qualidade para o desenvolvimento e bem-estar das comunidades atendidas, gerando crescente valor para os clientes, colaboradores e acionistas.
Valores
Segurança
Respeito
Integridade
Comunicação
Excelência

## Slide 3
ÁREA DE CONCESSÃO DA ELEKTRO

## Slide 5
JUQUIÁ
JACUPIRANGA
PARIQUERA
AÇU
PERUIBE
MONGAGUÁ
IGUAPE
CSR´s
CENTRAIS DE SERVIÇOS REGIONALIZADOS
REGISTRO
ITANHAÉM

## Slide 6
A TENSÃO DE TRANSMISSÃO
É ABAIXADA PARA
TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO
A POTÊNCIA TOTAL É DIVIDIDA
ENTRE OS ALIMENTADORES

## Slide 7
O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA
INICIA-SE

## Slide 8
REDES DE DISTRIBUIÇÃO
PRIMÁRIAS

## Slide 9
OS ALIMENTADORES PARTEM
DA S/E PARA OS
CENTROS CONSUMIDORES
TENSÃO USUAL - 13,8 kV
34,5 kV

## Slide 10
AS REDES AÉREAS
SÃO APOIADAS NOS
MAIS DIVERSOS
TIPOS DE
ESTRUTURAS DE
SUSTENTAÇÃO

## Slide 11
APLICAÇÃO
N1
SUSTENTAÇÃO
SEPARAÇÃO DOS
CONDUTORES
TANGENTE
PEQUENOS
ÂNGULOS

## Slide 12
PEQUENOS ÂNGULOS
FINAIS DE LINHA COM POUCO ESFORÇO
N2
SUSTENTAÇÃO
SEPARAÇÃO DOS CONDUTORES

## Slide 13
FINAIS DE LINHA
N3
SE CARACTERIZA POR EMPREGAR
TRÊS CADEIAS DE ISOLADORES DE DISCO
SUPORTA MAIOR TENSÃO MECÂNICA QUE A N2

## Slide 14
MUDANÇA DE BITOLA
ÂNGULOS
INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS
N4
SE CARACTERIZA POR EMPREGAR
SEIS CADEIAS DE ISOLADORES DE DISCO E ISOLADORES DE PINO

## Slide 15
AFASTAMENTO DE FACHADAS
M1
SEMELHANTES ÀS ESTRUTURAS NORMAIS
SE CARACTERIZAM POR ESTAREM DESLOCADAS DO CENTRO

## Slide 16
M2

## Slide 17
M3

## Slide 18
AFASTAMENTO DE FACHADAS
B1
SEMELHANTES ÀS ESTRUTURAS NORMAIS
SE CARACTERIZAM POR ESTAREM TOTALMENTE DESLOCADAS PARA A RUA

## Slide 19
B2

## Slide 20
B3

## Slide 21
B4

## Slide 22
MATERIAIS EMPREGADOS
CRUZETAS E MÃO FRANCESAS

## Slide 23
CRUZETA DE 2 m
E MÃO FRANCESA

## Slide 24
FERRAGENS

## Slide 25
ISOLADOR DE PINO 15 kV

## Slide 26
ISOLADOR DE PINO 25 kV

## Slide 27
ISOLADOR DE DISCO

## Slide 28
CADEIA DE ISOLADORES

## Slide 29
MATERIAIS

## Slide 30
FERRAGENS

## Slide 31
REDES ISOLADAS / PROTEGIDAS
MELHOR CONVIVÊNCIA COM O MEIO AMBIENTE
MELHOR OCUPAÇÃO DO POSTE

## Slide 32
REDE COMPACTA
TENSÃO DE 13,8 kV

## Slide 33
REDE ISOLADA
CABO PRÉ-REUNIDO

## Slide 34
REDES TRIFÁSICAS

## Slide 35
REDE BIFÁSICA
EM OPÇÃO AO MRT É APLICADA
QUANDO OS
CUSTOS SÃO MENORES
13.800 / 230-115 V

## Slide 36
SISTEMA MRT
REDES MONOFÁSICAS
Monofilar com Retorno por Terra
LIMITADO A BAIXAS POTÊNCIAS
15 kVA

## Slide 37
RURAL
URBANA

## Slide 38
REDES RURAIS
MELHORANDO A QUALIDADE DE
VIDA NO CAMPO

## Slide 39
TRAFO
TRIFÁSICO
RURAL
13.800 / 220-127 V

## Slide 41
TRAFO MRT
ATENDE
BEM AS
PEQUENAS
PROPRIEDADES
RURAIS
7.960 / 230-115 V

## Slide 42
REDES DE DISTRIBUIÇÃO URBANA

## Slide 43
220 / 127 V
POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
REDUZ A TENSÃO A NÍVEIS
DE UTILIZAÇÃO
380 / 220 V
REDE SECUNDÁRIA
COM CABOS
DE AL OU CU

## Slide 44
REDE SECUNDÁRIA
ISOLADA COM CABOS
PRÉ-REUNIDOS

## Slide 45
REDE SECUNDÁRIA
CONDUTORES NÚ
SUSTENTADOS POR
ISOLADORES TIPO ROLDANA
INSTALADOS EM
ARMAÇÕES SECUNDÁRIAS

## Slide 46
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA
DE DOIS ESTRIBOS
ISOLADOR
ROLDANA

## Slide 47
SISTEMA DE FORNECIMENTO
DE
ENERGIA ELÉTRICA

## Slide 48
FORNECIMENTO EM BT
ATÉ 75 kW
RAMAL
DE
LIGAÇÃO
POSTE
AUXILIAR

## Slide 49
PONTO
DE
ENTREGA
RAMAL
DE
ENTRADA

## Slide 50
FORNECIMENTO
EM AT
ACIMA DE 75 kW

## Slide 51
TIPOS DE MEDIÇÃO
DIRETA
INDIRETA

## Slide 52
MEDIÇÃO DIRETA
DE
ENERGIA ELÉTRICA

## Slide 53
TODA CORRENTE ABSORVIDA PELA
CARGA PASSA PELO MEDIDOR

## Slide 54
LIMITE DE CORRENTE - 100A

## Slide 55
MEDIÇÃO INDIRETA EM BT

## Slide 56
APENAS UMA PARTE DA CORRENTE
PASSA PELO MEDIDOR
USO DE TCs

## Slide 57
TC DE BAIXA TENSÃO
REDUZ A CORRENTE ELÉTRICA
100 A
5 A

## Slide 58
MEDIÇÃO
INDIRETA EM
AT

## Slide 59
USO DE TP E TC ISOLAM
APARELHOS DE MEDIÇÃO DA A.T.
TP
TC

## Slide 60
POTÊNCIA ATIVA - Kw
E CONSUMO - kWh
ENERGIA REATIVA
kQh OU kVArh

## Slide 61
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ACIONADA AUTOMATICAMENTE
COMANDO EM GRUPO
COMANDO INDIVIDUAL

## Slide 62
LUMINÁRIA

## Slide 63
CHAVE MAGNÉTICA PARA IP
GRUPO
INDIVIDUAL
ACIONA AUTOMATICAMENTE
A ILUMINAÇÃO PÚBLICA

## Slide 64
EQUIPAMENTOS DE
MANOBRAS E PROTEÇÃO

## Slide 65
EQUIPAMENTOS DE
MANOBRAS
MANOBRAS
TRANSFERÊNCIAS DE CARGAS
ABERTURA E FECHAMENTOS
DE CIRCUITOS

## Slide 66
SECCIONADORA DE
FACA UNIPOLAR
ABERTURA DE CIRCUITO
COM CARGA
USO DO DAC

## Slide 67
SECCIONADORA DE
FACA UNIPOLAR

## Slide 68
SECCIONADORA DE
FACA UNIPOLAR

## Slide 69
Dispositivo
Abertura com
Carga

## Slide 70
EQUIPAMENTO
COM
CÂMARA DE
EXTINÇÃO
DE ARCO ELÉTRICO

## Slide 71
CHAVE A ÓLEO TRIPOLAR

## Slide 72
EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO
SOBRECARGA
SOBRE TENSÃO

## Slide 73
CHAVE FUSÍVEL
DESLIGA
AUTOMATICAMENTE
POR DEFEITO
NO CIRCUITO
MANOBRA COM
CARGA COM DAC

## Slide 74
CHAVE FUSÍVEL - FECHADA

## Slide 75
CHAVE FÚSIVEL - ABERTA

## Slide 76
CHAVE FUSÍVEL REPETIDORA
MELHORA A
CONFIABILIDADE
DO SISTEMA ELÉTRICO
DEFEITO PASSAGEIRO RELIGA O CIRCUITO
DEFEITO PEMANENTE DESLIGA O CIRCUITO
APÓS DOIS RELIGAMENTOS

## Slide 77
SEQUÊNCIA DE OPERAÇÃO

## Slide 78
SEQUÊNCIA DE OPERAÇÃO

## Slide 79
SEQUÊNCIA DE OPERAÇÃO

## Slide 80
SEQUÊNCIA DE OPERAÇÃO

## Slide 81
CHAVE RELIGADORA
MELHORAR A
CONFIABILIDADE

## Slide 82
RELIGAMENTO
POR DEFEITOS
PASSAGEIROS
DESLIGAMENTO
POR DEFEITOS
PERMANENTES

## Slide 83
BLOQUEIO DE
RELIGAMENTO
PARA
MANUTENÇÃO
MANOBRAS
DE CIRCUITOS

## Slide 84
CHAVE
SECCIONALIZADORA
ATUA EM
FUNÇÃO
DO RELIGADOR

## Slide 85
MELHORA A CONFIABILIDADE

## Slide 86
DESLIGAR
TRECHOS
DEFEITUOSOS
MANOBRAS
DE CIRCUITOS

## Slide 87
PARA-RAIOS
PROTEÇÃO
CONTRA
SOBRETENSÃO

## Slide 88
PARA-RAIOS POLIMÉRICO

## Slide 89
S
E
R
L
S
COORDENAÇÃO DO SISTEMA
DE PROTEÇÃO

## Slide 90
S
E
R
L
S
COORDENAÇÃO DO SISTEMA
DE PROTEÇÃO

## Slide 91
S
E
R
L
S
COORDENAÇÃO DO SISTEMA
DE PROTEÇÃO

## Slide 92
COORDENAÇÃO DO SISTEMA
DE PROTEÇÃO
S
E
R
L
S

## Slide 93
EQUIPAMENTOS
CORRETIVOS

## Slide 94
REGULADOR DE TENSÃO
MANTER O NÍVEL DE TENSÃO

## Slide 95
AUTO
TRANSFORMADOR
REGULA ATÉ 10%
16 DEGRAUS (+)
16 DEGRAUS (-)

## Slide 96
AUTO-BOOSTER

## Slide 97
BANCO DE CAPACITORES
CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA

## Slide 98
Visão Geral
Centro de Operação

## Slide 99: CENTRO DE OPERAÇÃO
Operação Centralizada e Integrada
21 Postos de Operação
300.000 ocorrência / Ano
800 ocorrências em média por dia
Capacidade de atendimento 3.000 ocorrências/dia

## Slide 100: Integração de Processos e Sistemas
CallCenter
UE - Sistema Comercial
Hardware & servidores
Equipes de Restabelecimento
Clientes
Centro de Operação
SCADA
Telemedição
Sistemas
SGD
ERP - R/3 (SAP)
Sistema de Comunicação

## Slide 101: Sistema Integrado VHF SAT
SATELITE IMPSAT/ EMBRATEL
SISTEMA VHF
EQUIPES DE RESTABELECIMENTO

## Slide 102: Comunicação Embarcada Auto-Track

## Slide 103: SGD - Sistema de Gestão da Distribuição
Módulo de Operação (COD)
Controle e Despacho das Ocorrências
Estudo de Manobras

## Slide 104: Telemedição
Telemedição on-line VSAT em 220 pontos ( outras Concessionarias ) e clientes de média tensão 138 KV.
  Eficiência no gerenciamento e oportunidades de negócio
  Melhora no fornecimento de Energia
  Power Quality
  curva de carga em tempo real
  Suporte para Operação

## Slide 105: SISRAIOS - Sistema de Supervisão de Raios
SIMEPAR - Sistema Meteorológico do Paraná.
• Possibilita o monitoramento das descargas atmosféricas na àrea de Concessão da Elektro em tempo real com localização e intensidade.
• Apresenta o histórico de eventos dos últimos 02 anos.
• Subsidia estudo de sobretensão identificando locais de maior incidência de descargas atmosféricas na área de concessão da Elektro.

## Slide 106: INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
• Imagens do Satélite GOES. (Americano)
• Monitoramento das
precipitações em todo a América do Sul.
Visualização da Intensidade da temperatura no topo das nuvens, possibilitando a visualização do deslocamento das frentes frias.

## Slide 107: Sistema de Gerenciamento de Linhas de Transmissão

## Slide 108: Sistema de Gerenciamento de Linhas de Transmissão

## Slide 109: SGD - Sistema de Gestão da Distribuição
Em 07/09/2002, ocorreu a maior demanda na História da ELEKTRO.
  80 mil ligações no Call Center
  3 mil ocorrências registradas
  500 eletricistas
  200 Atendentes
  80 Operadores
  Operação com 100% do suporte pelo SGD

## Slide 110
Visão Geral
CAL CENTER

## Slide 111
CAT